## Slide 1
31.10.2019
Hochschule Pforzheim Modelica Prototyp
Team 2

## Slide 2: Prototyp
Gesamtmodell aus allen Komponenten
Komponenten in Bibliothek unterteilt in
  Ports
  Modelle
  Prototyp
36 equation(s) and 36 variable(s)
Bidirektionale Connectoren
Weiteres Modell: Bremse
Folien dienen zur Vorstellung und zur strukturierten Aufgabenverteilung und Zielsetzung (Ideen) des Projektes

## Slide 3: Flaschenzug
Ist-Zustand:
  Anzahl der Rollen parametrierbar
  Modell visuell immer gleich, Rollenanzahl wird im Eingabefenster festgelegt
Ausblick:
  Einheiten mit Modell überprüfen (rad/deg)
  Stoppen des Flaschenzugs (wenn Flaschenzug physikalisch am Anschlag ist)
  Rollenträgheit, Seildehnung, Reibung

## Slide 4: Seilwinde
Ist-Zustand:
  Seilwinde dient um Winkel und in Moment in Kraft und Weg zu wandeln
Ausblick:
  Inkrementieren vom Durchmesser der Seiltrommel (lineare Approximation) durch Aufwicklung
  Trägheit, Reibung

## Slide 5: Getriebe
Ist-Zustand:
  Übersetzung/Untersetzung, Wirkungsgrad, Trägheit, 2 stufiges Getriebe
Ausblick:
  Schneckengetriebe (selbsthemmend) für Systemsicherheit
  Bremse notwendig?

## Slide 6: Einphasiger E-Motor
Ist-Zustand:
  Reihenschlussmotor (Universal, Betrieb: ACDC)
  Aktuell Betrieb noch mit Gleichstrom
Ausblick:
  Motor mit geeigneten Parametern befüllen und testen (generelles Verständnis, Antriebstechnik HA) Parameter für Nutzer?
  Motor mit Wechselstrom betreiben um einphasig Anforderung zu erfüllen (was notwendig?)
  Drehrichtungswechsel erarbeiten
  Läuft nur wenn Spannung anliegt

## Slide 8: Fragestellung
Flaschenzugmodell, Rollenanzahl Visualisierung ok?
Bibliothekaufbau nach Ihren Vorstellungen?